Разметка заготовок из древесины

- Что называется древесиной?

- Назовите виды пород деревьев.

- На какие два вида делятся все древесные породы? Приведи примеры.

- Какие пороки бывают у древесины?

Древесина – один из самых распространенных материалов, который человек научился обрабатывать еще в глубокой древности. С помощью топора, ножа и других инструментов люди изготавливали дома, мосты, ветряные мельницы, крепостные сооружения, орудия труда, посуду и многое другое.

Расскажите об основных сведениях о древесине. (Доклад ученика)

. Дерево капризно и неповторимо. Невозможно получить две одинаковые вещи из дерева: они будут отличаться цветом и фактурой, направлением прожилок и др. Расскажите о строении древесины. (Рассказ ученика)

У вас есть материал, из которого хотелось бы смастерить задуманное изделие. Можно ли приступать к работе инструментами? Получится ли у вас качественная и красивая работа? Почему? (Выслушиваются мнения учащихся.)

Ребята, чтобы воплотить задуманное дело и получить такое изделие, которое бы радовало глаз, соответствовало требуемым размерам и правильной технологической обработке, нужно все тщательно продумать. Как вы думаете, с чего следует начинать? Чем мы будем пользоваться? (Предположительные ответы учащихся.)

Перед изготовлением детали нужной формы осуществляют ее разметку, пользуясь измерительными и разметочными инструментами.

Запишите определение термина «разметка».

Опр. Разметка - это нанесение контурных линий на заготовку.

Разметка - одна из важнейших и трудоемких операций, от выполнения которой зависит не только качество изделий, но и затраты материала и рабочего времени. Разметка перед распиливанием называется предварительной разметкой.
Разметку выполняют карандашом с помощью разметочных инструментов (измерительной линейки, угольника, рейсмуса, малки, рулетки и др.)

Запишем в тетради разметочные и измерительные инструменты:

- рулетка - для измерения и разметки пило- и лесоматериалов;

- метр - для разметки черновых заготовок;

- линейка - для измерения деталей и заготовок;

- угольник - для измерения и вычерчивания прямоугольных деталей;

- малка - для вычерчивания и проверки различных углов (заданный угол устанавливается по транспортиру);

- рейсмус - для нанесения параллельных линий при обработке кромок заготовок; циркуль — для вычерчивания дуг, окружностей и откладывания размеров;

- нутромер — для измерения диаметра отверстий.

Учитель. При разметке деталей прямоугольной формы используются линейка и угольник (демонстрация приемов прямоугольной разметки).

1. Выбирают базовую кромку заготовки.

2. По угольнику проводят линию под прямым углом к базовой кромке на расстоянии примерно 10 мм от торца.
3. От проведенной линии по линейке откладывают длину детали.
4. По угольнику проводят линию, ограничивающую длину детали.
5. По линейке откладывают ширину детали на обеих линиях, ограничивающих длину детали.
6. Соединяют обе полученные точки.

Учитель. Определим последовательность действий разметки.

1.Перед разметкой одну из кромок заготовки спиливают или сострагивают ровно по прямой линии. Эту кромку называют базовой пластью.

2.Параллельные линии разметки можно выполнить с помощью рейсмуса.

3.С помощью циркуля проводятся окружности и дуги на размеченной заготовке. Затем отмечается центр

4.Радиус откладывается на линейке.

5.По отложенному радиусу очерчивается окружность.

Рассмотрим особый вид разметки, которым является разметка по шаблону. Разметка по шаблону применяется, если необходимо изготовить несколько одинаковых деталей сложной формы. Шаблоны для этих одинаковых деталей изготавливаются из древесины, металла, пластмассы.

Как вы думаете, какую роль выполняют шаблоны в общем процессе изготовления? (Ответы учащихся.)

Разметка по шаблону позволяет быстро и точно вычертить нужную форму детали (показ приема разметки по шаблону).

При разметке мы должны учитывать правила гармонизации. Посмотрите на разметку разделочной доски.

Учитель. А как же быть, если размер шаблона мал или велик для нашей заготовки? (Ответы учащихся). Посмотрим способ изменения габаритных размеров изделия.

IV. Выполнение практического задания по изготовлению разделочной доски с использованием технологической карты и презентации к уроку.

Учитель.

. Первая из них выбор заготовки, построение чертежа и разметка

Выполнение заданий:

1.Построение чертежа.

2.Пользуясь разметочными инструментами, выполните разметку заготовки деталей по чертежам (разметку заготовки по шаблону).

Учитель. Вспомним организация рабочего места:

- На рабочем месте не должно быть ничего лишнего.

- Каждый предмет нужно класть на отведенное для него место, чтобы не искать его при повторном использовании.

- Все, чем во время работы приходится пользоваться чаще, нужно класть ближе, и наоборот.

- Размещать предметы на рабочем месте нужно так, чтобы их расположение соответствовало естественным движениям рук: предметы, которые берутся правой рукой, должны лежать справа, а те, которые берутся левой, - слева.

Учитель. С какими видами брака вы столкнулись? Каковы возможности его устранения? (Ответы учащихся)

Распространенный вид брака при разметке – несоответствие размеров размеченной заготовки размерам на чертеже или образце изготовляемой детали. Причиной этого может быть:

а) неточность измерительного инструмента;

б) несоблюдение приемов разметки;

в) невнимательность работающего.

Учитель. Практические и теоретические знания, которые вы получили на уроке, вам помогут лучше выполнить работу, а деталь, выполненная вами, является материалом для творческого проекта.

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ДРЕВЕСИНЕ (доклад ученика)

Древесиной называют плотный материал, из которого состоят ствол, корни и ветви дерева. Древесина широко применяется в народном хозяйстве. Из неё изготовляют строительные конструкции, мебель, бумагу, музыкальные инструменты, спортивный инвентарь, игрушки, детали мостов, судов и др. Используется древесина в производстве лаков, витаминов, смол и других веществ.

В лесах нашей страны произрастают деревья более 100 различных пород. Все древесные породы подразделяются на хвойные и лиственные. Древесина каждой породы имеет свой рисунок – текстуру. Текстура древесины лиственных пород разнообразнее и красивее, чем хвойных.

По трудности обработки древесина подразделяется на мягкую, твёрдую, очень твёрдую.

Древесина имеет высокую прочность, хорошо обрабатывается режущими инструментами. Деревянные детали склеиваются, соединяются гвоздями и шурупами.

Изделия из древесины имеют очень красивый внешний вид. Но у древесины есть недостатки: она портится от сырости, коробится при высыхании, легко загорается.

Древесина – ценный природный материал. При изготовлении изделий старайтесь экономно расходовать её, работать без брака.

При заготовке древесины и обработке образуются отходы. Они служат ценным сырьём в производстве различных изделий и материалов. Отходы древесины используются также в производстве бумаги и картона.

Домашнее задание

Ответить на вопросы

- Что называется древесиной?

- Назовите виды пород деревьев.

- На какие два вида делятся все древесные породы? Приведи примеры.

- Какие пороки бывают у древесины?

Отгадайте загадки:

1. Я люблю прямоту и сама прямая.
Сделать ровную черту Всем я помогаю.

(Ответ: )

2. Линию прямую, ну-ка,
Сам нарисовать сумей-ка!
Это сложная наука!
Пригодится здесь. (Ответ: )

3. Не поможет глазомер,

Нужен точный мне размер.

Где надо, ставлю метки

С помощью ...

(Ответ: )

О чем эти загадки? (Ответ: инструменты)

И для дома, и для дачи

Пригодится инструмент.

Он в хозяйстве много значит -

Каждый скажет вам в ответ.

Начертить на листе формата  А4